гидростанция

модель: 10/20 5,5Г48-3

Помните, что полное и постоянное соблюдение требований и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию – это лучший способ увеличения срока службы гидростанции и экономии затрат при ее обслуживании.

# 1. Общие сведения об изделии

# Назначение

Гидростанция предназначена для подачи РЖ под давлением к объемному гидродвигателю, преобразующему энергию потока РЖ в механическую энергию исполнительного механизма.

# Техническая характеристика

Ниже, в табл.1 приведены значения основных параметров и условия применения гидростанции.

Таблица 1

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Электродвигатель |  |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Питание, В | 380 AС |
| Насос |  |
| Рабочий объём, см³/об | 14 и 7 |
| Номинальное давление, бар | Регулируется от 20 до 200 |
| Подача (при 1500 об/мин), л/мин | 20 и 10 |
| Направление вращения | по стрелке на двигателях |
| Бак |  |
| Объём, л | 63 |

В табл.2 приведены значения основных условий применения гидростанции.

Таблица 2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды, (С: |  |
| минимальная | минус 40 |
| максимальная | +40 |
| Основные марки рабочей жидкости: |  |
| зимой | МГ-15 (ВМГЗ) ТУ 38-101479-83 |
| летом | МГЕ-46В ТУ 38-01347-83 |
| Заменители основных марок рабочей жидкости: |  |
| зимой | АУ ОСТ 38.01412-86 |
| летом | И-20А, И-30А ГОСТ 20799-88 |
| Характеристика основной марки РЖ МГЕ-46В: |  |
| Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт) |  |
| минимальная при +65(С: | 18** |
| максимальная при -17(С: | 5000** |
| номинальная при +50(С: | 28+2 |
| Температура РЖ МГЕ-46В, (С |  |
| минимальная | минус 15 |
| максимальная | +60 |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм |  |
| не более | 90 |
| Класс чистоты по ГОСТ 17216-71 | 14-16 |

*	- 	Значения приведены при номинальном давлении и номинальной кинематической вязкости рабочей жидкости;

**	-	Допускается при кратковременной работе.

# 4. Устройство и принцип работы

## 4.1. Состав гидростанции.

Гидростанция состоит из компонентов, представляющих собой единый модуль, включающий: единую конструкцию с гидробаком для рабочей жидкости вместимостью 63 л, на которой установлен электродвигатель переменного тока 5,5 кВт 380V, насосный агрегат, фильтрующая аппаратура, управляющая аппаратура (блок согласования по давлению), Теплообменник, показывающая аппаратура(манометр, реле давления, уровень масла в баке), шкаф управления станцией – ОПЦИЯ - поставляется по доп. согласованию.

## 4.2. Принцип работы.

Принципиальная гидравлическая схема гидростанции приведена на рис. 1.

Принцип работы:

Управление гидростанцией осуществляется посредством подачи/снятия напряжения на электродвигатель, блоком согласования насосов(в автоматическом режиме по предустановкам регуляторов давления АР и ВР)

Алгоритм работы: При включении электродвигателя поток масла подается к потребителю, при достижении предустановленного давления (регулятор ВР на блоке согласования диапазон установок 20-80 бар), срабатывает разгрузка насоса первой ступени(20 л/мин) и происходит дожимание максимальным давлением(до 200 бар –выставляется также регулятором АР – диапазон установок 80-200 бар), регистрация давления с помощью манометра и реле давления

# 5. Требования безопасности

До пуска в эксплуатацию обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с Паспортом и техническому обслуживанию, обучен правилам технической эксплуатации гидростанции.

При эксплуатации и техническом обслуживании гидростанции необходимо выполнять все требования безопасности, изложенные в настоящем руководстве, и общие требования по технике безопасности, установленные ГОСТ 12.2.086–83 «Гидроприводы объемные и системы смазочные», а также требования пожарной безопасности, предъявляемые ГОСТ 12.1.004–85 и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019–79.

Внимание! Гидростанция не должна работать при чрезмерном давлении или высоком напряжении. Разрешается работать только при максимальном давлении, напряжении и токе, указанными в табл. 1.

# 6. Подготовка изделия к установке и работе

6.1. Монтаж.

6.1.1. Перед монтажом проверьте затяжку крепежных винтов, установку транспортных заглушек, наличие электрических разъемов и расконсервируйте минигидростанцию.

6.1.2. Размещение гидростанции должно обеспечивать свободный доступ к ее элементам, для удобства технического обслуживания без демонтажа. Гидростанция может устанавливаться в помещении, в защищенном от пыли и влаги месте.

6.1.3. Закрепите гидростанцию винтами (болтами) из стали с пределом прочности (в=100 кгс/см2 , которые необходимо застопорить.

6.1.4. Подключите электропитание к разъемам электродвигателя, соблюдая правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

6.1.5. Залейте в бак рабочую жидкость, указанную в табл. 2.

6.2. Запрещается выполнять любые работы, связанные с разборкой гидростанции находящейся под давлением и с установленными электрическими разъемами.

6.3. При монтаже и эксплуатации гидростанции с электроуправлением должны соблюдаться требования по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.086-83, ГОСТ 12.2.007.0-75.

# 7. Указания по эксплуатации

7.1. Монтаж, эксплуатация и демонтаж гидростанции с электроуправлением должны выполняться персоналом, ознакомленным с правилами эксплуатации гидростанции, при полном соблюдении требований безопасности ГОСТ 12.2.086-83 и пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004–85.

7.2. Перед началом работы гидростанции необходимо проверить:

- уровень рабочей жидкости в баке;

- состояние крышек, пробок;

- величину напряжения электропитания;

- состояние болтов, гаек, разъемов и других крепежных деталей.

7.3. Не разрешается подтягивать болты, гайки и другие соединения во время работы гидростанции, а также начинать работу без необходимого количества рабочей жидкости в баке.

7.4. Подготовка к пуску и пуск гидростанции.

7.4.1. Включите электродвигатель и убедитесь, что он вращается в требуемом направлении.

7.4.2. Убедитесь в отсутствии течи рабочей жидкости и отсутствии давления по показаниям манометра (манометр и вентиль для манометра не входят в комплектацию и приобретаются отдельно).

При обнаружении наружной утечки РЖ в соединениях гидросистемы немедленно отключите электродвигатель и устраните причину наружной утечки РЖ.

7.4.3. Перед заполнением гидросистемы РЖ необходимо удалить воздух из гидросистемы

7.4.4. После заполнения гидросистемы необходимо долить РЖ в бак до максимального уровня, через фильтр тонкостью фильтрации 25 мкм.

7.4.5. Включите электродвигатель и выдвиньте шток гидроцилиндров исполнительного механизма в крайнее положение. По манометру проверьте давление настройки клапана. Манометр должен показать давление не более 300 бар.

7.5. В качестве РЖ разрешается применять только гидравлические масла, указанные в табл. 2 настоящего Паспорта.

7.6. Запрещается эксплуатировать гидростанцию при температурах РЖ вне пределов, указанных в табл. 2 настоящего Паспорта.

# 8. Техническое обслуживание

8.1. В процессе эксплуатации гидростанции при ежедневном осмотре обращать внимание на:

- состояние мест присоединения трубопроводов и разъемов;

- состояние болтов, крепящих ее к основанию;

- отсутствие наружной течи РЖ.

8.2. Периодически заменять РЖ в гидростанции в сроки, установленные для гидросистемы машины или технологического оборудования, на котором установлена гидростанция.

8.3. Рекомендуется заменять резиновые уплотнительные кольца в соединениях гидроаппаратов при текущих ремонтах.

8.4. Хранение и консервация.

8.4.1. Перед хранением гидростанция должна быть законсервирована. Для этого необходимо выполнить следующие работы:

- закрыть заглушками отверстия для присоединения трубопроводов;

- залить внутренние полости рабочей жидкостью;

- смазать консервационной смазкой присоединительные плоскости;

- закрыть заглушками электрические контакты.

8.4.2. Хранить гидростанцию следует в сухих складских помещениях при положительных температурах от +5°С до +40°С, законсервированной и упакованной в водонепроницаемый материал.

Срок действия консервации 1 год, начиная от даты выпуска при соблюдении условий хранения.

Допускается хранение до 3 месяцев изделия, упакованного в транспортную тару в помещении с нерегулируемыми параметрами окружающего воздуха.

8.4.3. При длительном хранении в неупакованном виде вторичная консервация гидростанции должна быть проведена через 6 месяцев.

8.4.4. При расконсервации необходимо:

- удалить с присоединительных плоскостей смазку, а с наружных поверхностей грязь, пыль и остатки смазки;

- удалить заглушки из отверстий для присоединения трубопроводов и полностью слить консервационную рабочую жидкость;

- снять заглушки с электрических контактов;

- промыть систему при необходимости обезжиривающим раствором.

# 9. Транспортирование

Транспортировать минигидростанцию, упакованную в тару в соответствии с ГОСТ 15108-80, допускается любым видом транспорта.

# 10. Утилизация

Гидростанция, выработавшая срок службы и достигшая предельного состояния, подлежит сдаче в металлолом. Утилизированный материал со слитой РЖ опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды не представляет.